Государственный стандарт от 01 июля 1991 года № ГОСТ 12996-90

# ГОСТ 12996-90 Цепи тяговые вильчатые. Технические условия

Принят

28 марта 1990 года 
Государственным комитетом СССР по управлению качеством продукции и стандартам

Разработан

01 июля 1991 года 
Министерством тяжелого машиностроения СССР

- ГОСТ 12996-90

- Группа Г15

- ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

- ЦЕПИ ТЯГОВЫЕ ВИЛЬЧАТЫЕ

- Технические условия

- Тяговая вилка цепей. технические условия

- ОКП (ОКСТУ) 41 7320

- Срок действия с 01.07.91

- до 01.07.96*

- _______________________________
* Ограничение срока действия снято по протоколу N 5-94
Межгосударственного Совета по стандартизации,
метрологии и сертификации (ИУС N 11/12, 1994 год). -
Примечание изготовителя базы данных.

- ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

- 1.РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Министерством тяжелого машиностроения СССР РАЗРАБОТЧИКИ

- Р.А.Лалаянц; Н.М.Колпаков; В.А.Барков; Б.Я.Гиндин; В.С.Каем

- 2.УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по управлению качеством продукции и стандартам от 28.03.90 N 657

- 3.Срок проверки - 1993 г., периодичность проверки - 5 лет

- 4.ВЗАМЕН ГОСТ 12996-79

- 5.ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

| Обозначение НТД, на который дана ссылка | Номер пункта |
| --- | --- |
| ГОСТ 9.014-78 | 5.1 |
| ГОСТ 515-77 | 5.2 |
| ГОСТ 9078-84 | 5.2 |
| ГОСТ 10198-78* | 5.2 |
| ГОСТ 15150-69 | 5.4 |
| ГОСТ 23677-79 | 4.1 |

- _______________
* На территории Российской Федерации действует ГОСТ 10198-91, здесь и далее по тексту. - Примечание изготовителя базы данных.

- Настоящий стандарт распространяется на тяговые вильчатые цепи, предназначенные для работы в качестве тяговых органов скребковых конвейеров с погруженными скребками, питателей и других подъемно-транспортных машин и механизмов, в том числе и допускающих работу в режиме реверсирования.

- якорь

- 1.ТИПЫ, ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И РАЗМЕРЫ

- 1.1.Цепи должны изготовляться следующих типов:

- P1 - разборная, с фиксацией пальца проволочным шплинтом;

- Р2 - разборная, с фиксацией пальца сжимной стопорной шайбой;

- Р3 - легкоразборная, с фиксацией пальца штифтом-шпонкой.

- 1.2.Основные параметры и размеры цепей должны соответствовать указанным на черт.1 и в таблице.

- якорь

- Рис.1. Основные параметры и размеры цепей

- Тип Р1

- Тип P2

- Тип Р3

- 1 - звено; 2 - палец; 3 - шплинт; 4 - шайба; 5 - штифт-шпонка; 6 - сжимная стопорная шайба

- Черт.1

- Примечание. Чертеж не определяет конструкцию цепей.

- Размеры в мм

| Шаг цепи | Ши- рина зве- на | Тол- щина вилки звена | Тол- щина стер- жня звена | Тол- щина хвос- товика звена , не более | Рас- стояние между внутрен- ними плоско- стями вилки | Дли- на вил- ки зве- на | Диа- метр паль- ца | Длина пальца , не более, для цепи типа | Диаметр отвер- стия под шплинт цепи типа Р1 | Масса 1 м цепи, кг, не более | Коли- чество штифтов- шпонок на пальце цепи типа Р3, шт. | Разру- шаю- щая наг- рузка, кН, не менее |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| номи- наль- ный | Пре- дель- ное откло- нение |  |  |  |  |  |  |  | Р1 и Р2 | Р3 |  |  |  |  |
| 100 | 0 -0,54 | 38 | 27 | 8 | 11 | 12 | 30 | 16 | 48 | 30 | 4 | 4,9 | 1 | 160 |
| 125 | 0 -0,63 | 42 | 35 | 10 | 15 | 16 | 36 | 20 | 56 | 38 | 4 | 7,6 | 1 | 240 |
| 160 | 0 -1,0 | 50 | 43 | 12 | 20 | 22 | 45 | 25 | 70 | 46 | 6 | 9,5 | 2 | 400 |
| 200 | 0 -1,15 | 64 | 52 | 15 | 23 | 25 | 56 | 32 | 82 | 56 | 6 | 15,6 | 2 | 640 |
| 250 | 0 -1,15 | 80 | 66 | 18 | 30 | 32 | 70 | 40 | 95 | 70 | 6 | 25,5 | 2 | 1000 |

- 1.3.Рабочие нагрузки и скорости движения цепи приведены в приложении 1. Расположение звеньев при сборке и разборке цепи типа Р3, сжимной стопорной шайбы в разжатом положении в момент установки и в сжатом рабочем положении приведено в приложении 2.

- Пример условного обозначения тяговой вильчатой цепи типа Р1 с шагом 100 мм:

- Цепь P1 - 100 ГОСТ 12996

- То же, типа Р2 с шагом 125 мм:

- Цепь Р2 - 125 ГОСТ 12996

- То же, типа Р3, с шагом 160 мм:

- Цепь Р3 - 160 ГОСТ 12996.

- якорь

- 2.ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

- 2.1.Цепи должны изготовляться в соответствии с требованиями настоящего стандарта по рабочим чертежам, утвержденным в установленном порядке.

- 2.2.Цепи должны изготовляться отрезками, длина которых устанавливается изготовителем по согласованию с потребителем.

- Предельные отклонения длины отрезка цепи не должны превышать 0,3% номинала.

- 2.3.Твердость наружной поверхности после термохимической обработки звеньев - 51...58 HRC, пальцев - 56...63 HRC. Твердость после термической обработки звеньев - 36...42 HRC, пальцев - 46...54 НРС.

- 2.4.Детали цепей не должны иметь трещин, заусенцев, зажимов, волосовин, расслоений, окалины и следов пережога металла. Заварка или заделка дефектов не допускаются.

- Допускаются следы окалины на обработанных поверхностях после термообработки.

- 2.5.Собранная цепь должна иметь легкую, без заедания подвижность в шарнирных соединениях.

- 2.6.Каждая цепь после сборки должна быть подвергнута испытанию технологической пробной нагрузкой, равной 25% разрушающей нагрузки, указанной в таблице.

- 2.7.К каждому отрезку цепи, предназначенному для двухцепных скребковых тяговых органов, должна быть прикреплена металлическая бирка с выбитой на ней фактической (измеренной) длиной цепи.

- 2.8.Критериями предельного состояния являются:

- максимально допустимый износ цепи с одной стороны звена по ширине  - 10% значения , с обеих сторон звена - 15% значения ;

- максимально допустимое увеличение шага цепи в результате износа отверстий звена и пальца - 2%.

- 2.9.Ресурс цепи до списания при рабочих нагрузках, не превышающих указанных в приложении 1, составляет:

- 20000 км или 14000 ч при движении цепи в среде неабразивного насыпного груза со скоростью до 0,4 м/с;

- 10000 км или 6800 ч при движении цепи в среде насыпного груза средней абразивности со скоростью до 0,4 м/с;

- 3000 км или 5000 ч при движении цепи в среде высокоабразивного груза со скоростью до 0,16 м/с.

- якорь

- 3.ПРИЕМКА

- 3.1.Для проверки соответствия цепей требованиям настоящего стандарта проводятся приемосдаточные, периодические и типовые испытания.

- 3.2.Приемосдаточным испытаниям подвергают каждую партию цепей на соответствие требованиям пп.1.2; 2.2-2.7:

- по п.2.2 - 1% каждого наименования, но не менее 10 шт. от выпуска за одну смену;

- по пп.1.2 (измерение шага), 2.3-2.7 - 100%;

- по п.1.2 (определение разрушающей нагрузки) проверяют один раз в смену не менее двух образцов от партии цепей каждого наименования.

- За партию принимают цепи одного типоразмера общей длиной не более 500 м.

- 3.3.Периодическим испытаниям на соответствие требованиям пп.2.8-2.9 подвергают каждый типоразмер цепи не реже одного раза в год.

- 3.4.Типовые испытания на соответствие всем требованиям настоящего стандарта проводятся в случае, если вносимые в цепи изменения могут оказать влияние на их прочность. Во всех других случаях типовые испытания предусматривают только определение разрушающей нагрузки по п.1.2.

- 3.5.Если в процессе испытаний хотя бы один из параметров цепи не будет соответствовать требованиям настоящего стандарта, то проводят повторное испытание удвоенного количества образцов цепи. Результаты повторных испытаний являются окончательными.

- якорь

- 4.МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ

- 4.1.Проверка твердости - по ГОСТ 23677.

- 4.2.Наличие дефектов и правильность установки шплинтов, штифтов-шпонок и сжимных шайб (пп.2.3-2.4) проверяют визуально.

- 4.3.Подвижность шарнирных соединений (п.2.5) определяют поворотом от руки двух соседних звеньев цепи на угол 70-90° в обе стороны.

- 4.4.Контроль предельных отклонений длины отрезка цепи и шага цепи от номинальных значений (пп.1.2 и 2.2) должен проводиться при нагрузке, равной 1% от разрушающей, при этом цепь должна лежать на горизонтальной плоскости. Погрешность измерения должна быть не более 1 мм.

- Шаг цепи определяют делением фактической длины измеряемой цепи (по осям крайних валиков) на количество звеньев цепи.

- 4.5.Испытание цепи пробной нагрузкой (п.2.6) проводят плавным нагружением несмазанного отрезка цепи из 6-16 звеньев длиною не менее 1 м, лежащего рабочей (опорной) поверхностью на горизонтальной плоскости, с выдержкой под нагрузкой не менее 15 с.

- Погрешность определения нагрузки должна быть не более 1%.

- Обрыв цепи и появление трещин в звеньях не допускаются. Дефектные звенья заменяются новыми и испытания повторяются.

- 4.6.Разрушающую нагрузку (п.1.2) определяют путем статического растяжения образцов цепи из трех-четырех звеньев на универсальных разрывных машинах.

- Погрешность определения нагрузки должна быть не более 1%.

- 4.7.Параметры надежности (пп.2.8, 2.9) проверяют при ускоренных стендовых испытаниях замкнутого тягового контура, составленного из произвольно отобранных отрезков цепи, прошедших приемосдаточные испытания.

- Испытания цепей проводят в составе конвейеров, установленных на стенде в замкнутом цикле и загруженных высокоабразивным грузом, со скоростью движения цепи, равной 0,315 м/с в течение 2600 ч.

- После завершения испытаний параметры надежности должны соответствовать требованиям п.2.8.

- якорь

- 5.МАРКИРОВКА, УПАКОВКА, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

- 5.1.Цепи должны быть окрашены согласно рабочим чертежам или подвергнуты консервации. Консервация цепей - по группе 1 ГОСТ 9.014.

- По требованию потребителя цепи могут не окрашиваться и не подвергаться консервации.

- 5.2.Цепи транспортируют без упаковки на поддонах по ГОСТ 9078. Допускается транспортирование неупакованных цепей без поддонов при условии предохранения их от механических повреждений, коррозии и загрязнений.

- По заказу потребителя цепи должны быть упакованы в дощатые ящики по ГОСТ 10198, выложенные внутри битумированной или дегтевой бумагой по ГОСТ 515 или другим водонепроницаемым материалом.

- Примечание. Допускается упаковка другим способом, обеспечивающим сохранность цепей.

- 5.3.Каждая партия цепей должна сопровождаться документом, содержащим:

- наименование или товарный знак предприятия-изготовителя;

- условное обозначение цепей;

- количество (в метрах) и массу цепей в партии;

- отметку технического контроля о качестве цепей;

- дату выпуска цепей.

- 5.4.Условия транспортирования цепей - по группе Ж2 ГОСТ 15150.

- 5.5.Цепи должны храниться под навесом или в закрытом помещении в условиях, исключающих их механическое повреждение, загрязнение и коррозию.

- Допускается хранение цепей на открытых площадках с твердым покрытием при сроке хранения до 3 мес.

- якорь

- 6.УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

- 6.1.Цепи должны эксплуатироваться в соответствии с инструкцией по монтажу и эксплуатации машин, в которых они используются, при соблюдении требований настоящего стандарта.

- 6.2.Монтаж цепей выполняется таким образом, чтобы стрелки, выштампованные на звеньях, указывали направление движения рабочей ветви в сторону приводной головки конвейера.

- якорь

- 7.ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

- 7.1.Изготовитель гарантирует соответствие цепей требованиям настоящего стандарта при соблюдении условий транспортирования, хранения и эксплуатации.

- 7.2.Гарантийный срок эксплуатации - 12 мес с момента ввода цепи в эксплуатацию при движении цепи в среде неабразивного насыпного груза со скоростью до 0,4 м/с.

- Допускается по согласованию изготовителя с потребителем для иных условий эксплуатации устанавливать другие гарантийные сроки эксплуатации.

- якорь

Приложение
к Государственный стандарт от 01 июля 1991 года № ГОСТ 12996-90

# Приложение
к Государственный стандарт от 01 июля 1991 года № ГОСТ 12996-90

- (рекомендуемое). Рекомендуемые предельные рабочие нагрузки для средних условий работы цепи и рекомендуемый ряд скоростей движения цепи

Разделить экран