СССР

Государственный стандарт от 25 сентября 1980 года № ГОСТ 24399-80

# ГОСТ 24399-80 Цепи роликовые. Термины и определения

Принят

Государственным комитетом СССР по стандартам

ГОСТ 24399-80

Группа Г00

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

ЦЕПИ РОЛИКОВЫЕ

Термины и определения

Roller chains. Terms and definitions

Дата введения 1981-07-01

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 25 сентября 1980 г. N 4815 срок действия установлен с 01.07.81

ПЕРЕИЗДАНИЕ. Апрель 1984 г.

Настоящий стандарт устанавливает термины и определения, относящиеся к конструкции роликовых цепей и их элементов.

Термины, установленные стандартом, обязательны для применения в документации всех видов, учебной, технической и справочной литературе.

Для каждого понятия установлен один стандартизованный термин. Применение терминов - синонимов стандартизованного термина запрещается.

Для отдельных стандартизованных терминов в стандарте приведены в качестве справочных краткие формы, которые разрешается применять в случаях, исключающих возможность их различного толкования.

В стандарте приведены в качестве справочных иностранные эквиваленты стандартизованных терминов на немецком языке.

В стандарте приведены алфавитные указатели содержащихся в нем терминов на русском и немецком языках.

Стандартизованные термины набраны полужирным шрифтом, их краткая форма - светлым.

| Термин | Определение | Чертеж |
| --- | --- | --- |
| 1. Однорядная роликовая приводная цепь D. Rollenkette einfach | Элемент цепной передачи, состоящий из соединенных между собой взаимно подвижных однорядных звеньев: наружных, внутренних, соединительных и переходных, чередующихся в заданной последовательности |  |
| 2. Двухрядная роликовая приводная цепь D. Rollenkette, zweifach | Элемент цепной передачи, состоящий из соединенных между собой взаимно подвижных внутренних и двухрядных звеньев: наружных, соединительных и переходных, чередующихся в заданной последовательности |  |
| 3. Трехрядная роликовая приводная цепь D. Rollenkette, dreifach | Элемент цепной передачи, состоящий из соединенных между собой взаимно подвижных внутренних и трехрядных звеньев: наружных, соединительных и переходных, чередующихся в заданной последовательности |  |
| 4. Длиннозвенная роликовая приводная цепь D. Rollenkette, langgliedrig | Элемент цепной передачи, состоящий из соединенных между собой взаимно подвижных наружных, внутренних, соединительных и переходных звеньев двойного шага, чередующихся в заданной последовательности Примечания: 1. Под звеньями двойного шага понимают звенья, имеющие шаг (номинальное расстояние между отверстиями пластин), в два раза больший, чем звенья приводных роликовых однорядных цепей. 2. К длиннозвенным могут относиться и цепи, шаг которых больше шага базового менее чем в 2 раза |  |
| 5. Внутреннее звено D. Innenglied | Составная часть однорядной или многорядной цепи, состоящая из двух внутренних пластин, втулок и роликов |  |
| 6. Однорядное наружное звено D. Aussenglied, einfach | Составная часть однорядной цепи, состоящая из двух наружных пластин и валиков |  |
| 7. Двухрядное наружное звено D. Aussenglied, zweifach | Составная часть двухрядной цепи, состоящая из двух наружных пластин, валиков и пары промежуточных пластин. Примечание. Вместо пары промежуточных пластин допускается устанавливать пластину эквивалентной толщины |  |
| 8. Трехрядное наружное звено D. Aussenglied, dreifach | Составная часть трехрядной цепи, состоящая из двух наружных пластин, валиков и двух пар промежуточных пластин. Примечание. См. примечание к термину 7 |  |
| 9. Однорядное двойное переходное звено D. Doppelglied, einfach | Составная часть однорядной цепи, состоящая из соединенных между собой взаимно подвижных внутреннего и переходного звеньев |  |
| 10. Двухрядное двойное переходное звено D. Doppelglied, zweifach | Составная часть двухрядной цепи, состоящая из соединенных между собой взаимно подвижных внутреннего и переходных звеньев |  |
| 11. Трехрядное двойное переходное звено D. Doppelglied, dreifach | Составная часть трехрядной цепи, состоящая из соединенных между собой взаимно подвижных трех внутренних и переходных звеньев. Примечание к терминам 9, 10, 11. Валик неподвижно закреплен в двух несмежных пластинах переходных звеньев |  |
| 12. Однорядное переходное звено D. Glied, einfach | Составная часть однорядной цепи, состоящая из переходных пластин, валика, втулки и ролика Примечания: 1. Валик свободно вставляется в отверстия пластин. 2. Применяют совместно с соединительным однорядным звеном в цепной передаче с нечетным общим числом шагов цепи |  |
| 13. Двухрядное переходное звено D. Glied, zweifach | Составная часть двухрядной цепи, состоящая из переходных пластин, валика, втулок и роликов. Примечания: 1. См. примечание 1 к термину 12. 2. Применяют совместно с соединительным двухрядным звеном в цепной передаче с нечетным общим числом шагов цепи |  |
| 14. Трехрядное переходное звено D. Glied, dreifach | Составная часть трехрядной цепи, состоящая из переходных пластин, валика, втулок и роликов. Примечания: 1. См. примечание 1 к термину 12. 2. Применяют совместно с соединительным трехрядным звеном в цепной передаче с нечетным общим числом шагов цепи |  |
| 15. Однорядное соединительное звено с пружинным замком D. Steckglied mit Federverschluss, einfach | Составная часть однорядной цепи, состоящая из вилки соединительного звена, соединительной пластины и пружинного замка |  |
| 16. Вилка соединительного звена D. | Составная часть соединительного звена, состоящая из наружной пластины, в отверстиях которой неподвижно закреплены валики |  |
| 17. Двухрядное соединительное звено с пружинным замком D. Steckglied mit Federverschluss, zweifach | Составная часть двухрядной цепи, состоящая из вилки соединительного звена (см. термин 16), пары промежуточных пластин, соединительной пластины и пружинного замка |  |
| 18. Трехрядное соединительное звено с пружинным замком D. Steckglied mit Federverschluss, dreifach | Составная часть трехрядной цепи, состоящая из вилки соединительного звена (см. термин 16), двух пар промежуточных пластин, соединительной пластины и пружинного замка. Примечание к терминам 17, 18. См. примечание к термину 7 |  |
| 19. Однорядное соединительное звено со шплинтами D. Steckglied mit Splintverschluss, einfach | Составная часть однорядной цепи, состоящая из вилки соединительного звена (см. термин 16), соединительной пластины и шплинтов |  |
| 20. Двухрядное соединительное звено со шплинтами D. Steckglied mit Splintverschluss, zweifach | Составная часть двухрядной цепи, состоящая из вилки соединительного звена (см. термин 16), одной пары промежуточных пластин, соединительной пластины и шплинтов |  |
| 21. Трехрядное соединительное звено со шплинтами D. Steckglied mit Splintverschluss, dreifach | Составная часть трехрядной цепи, состоящая из вилки соединительного звена (см. термин 16), двух пар промежуточных пластин, соединительной пластины и шплинтов. Примечание к терминам 20, 21. См. примечание к термину 7 |  |
| 22. Транспортерная цепь со звеньями, имеющими специальные пластины D. mit Befestigungsgliedern | Элемент цепного тягового органа транспортера (элеватора), состоящий из взаимно подвижных и последовательно соединенных между собой звеньев однорядной цепи (см. термин 4) и наружных звеньев со специальными пластинами. Примечание. Наружные звенья со специальными пластинами устанавливают в заданной последовательности вместо наружных звеньев однорядной цепи (см. термин 4) |  |
| 23. Наружное звено с одной специальной пластиной D. Aussenglied einseitig mit Befestigungslasche | Наружное звено однорядной цепи (см. термин 4), у которой одна из наружных пластин специальная |  |
| 24. Наружное звено с двумя специальными пластинами D. Aussenglied zweiseitig mit Befestigungslasche | Наружное звено однорядной цепи (см термин 4), у которого наружные пластины специальные |  |
| 25. Соединительное звено с одной специальной пластиной D. Steckglied einseitig mit Befestigungslasche | Соединительное звено (см. термин 19) однорядной цепи (см. термин 4), у которого одна из наружных пластин специальная |  |
| 26. Соединительное звенр с двумя специальными пластинами D. Steckglied zweiseitig mit Befestigungslaschen | Соединительное звено (см. термин 19) однорядной цепи (см. термин 4), у которого наружная и соединительная пластины специальные |  |
| 27. Наружная пластина D. Aussenlasche | Элемент плоской формы с отверстиями для неподвижного крепления валиков |  |
| 28. Промежуточная пластина D. Zwischenlasche | Элемент плоской формы наружного или соединительного звена многорядной цепи с отверстиями, свободно устанавливаемый на валики и разделяющий смежные внутренние звенья |  |
| 29. Внутренняя пластина D. Innenlasche | Элемент плоской формы с отверстиями для неподвижного крепления втулок |  |
| 30. Переходная пластина D. Lasche | Деталь изогнутой формы с отверстиями, одно из которых предназначено для неподвижного крепления втулки, а другое - для подвижного крепления валика. Примечание. На пластине переходного двойного однорядного звена (см. термин 9) валик закреплен неподвижно |  |
| 31. Соединительная пластина D. Stecklasche | Съемный элемент плоской формы соединительного звена с отверстиями, свободно устанавливаемый на валики |  |
| 32. Валик цепи Валик D. Bolzen | Стержень цилиндрической формы, неподвижно закрепляемый в отверстиях пластин наружного звена |  |
| 33. Соединительный валик U. Verschlussbolzen | Стержень цилиндрической формы, один конец которого неподвижно закрепляют в наружной пластине, а на второй - свободно устанавливают соединительную пластину. Примечание. Различают валики с проточкой для фиксации пружинного замка, отверстием для шплинта и лыской для фиксации соединительной пластины, с отверстием для шплинта |  |
| 34. Валик переходного звена D. Steckbolzen | Стержень цилиндрической формы с головкой на одном конце и лыской с отверстием под шплинт - на другом, свободно закрепляемый в отверстиях пластин переходного звена |  |
| 35. Пружинный замок D. Verschlussfeder | Съемная деталь плоской формы, устанавливаемая на проточки соединительных валиков |  |
| 36. Втулка цепи Втулка D. Buchse | Деталь трубчатой формы, неподвижно закрепляемая в отверстиях пластин внутреннего или переходного звена |  |
| 37. Ролик цепи Ролик D. Rolle | Деталь трубчатой формы, свободно одеваемая на втулку внутреннего звена Примечание. Чертежи не определяют конструкцию цепей и их элементов |  |

якорь

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ТЕРМИНОВ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ

| Валик цепи | 32 |
| --- | --- |
| Валик | 32 |
| Валик переходного звена | 34 |
| Валик соединительный | 33 |
| Вилка соединительного звена | 16 |
| Втулка цепи | 36 |
| Втулка | 36 |
| Замок пружинный | 35 |
| Звено внутреннее | 5 |
| Звено наружное однорядное | 6 |
| Звено наружное двухрядное | 7 |
| Звено наружное трехрядное | 8 |
| Звено наружное с одной специальной пластиной | 23 |
| Звено наружное с двумя специальными пластинами | 24 |
| Звено переходное двойное двухрядное | 10 |
| Звено переходное двухрядное | 13 |
| Звено переходное двойное однорядное | 9 |
| Звено переходное однорядное | 12 |
| Звено переходное двойное трехрядное | 11 |
| Звено соединительное с одной специальной пластиной | 25 |
| Звено соединительное с двумя специальными пластинами | 20 |
| Звено соединительное с пружинным замком однорядное | 15 |
| Звено соединительное с пружинным замком двухрядное | 17 |
| Звено соединительное с пружинным замком трехрядное | 18 |
| Звено соединительное со шплинтами однорядное | 19 |
| Звено соединительное со шплинтами двухрядное | 20 |
| Звено соединительное со шплинтами трехрядное | 21 |
| Пластина внутренняя | 29 |
| Пластина наружная | 27 |
| Пластина переходная | 30 |
| Пластина промежуточная | 28 |
| Пластина соединительная | 31 |
| Ролик цепи | 37 |
| Ролик | 37 |
| Цепь приводная роликовая двухрядная | 2 |
| Цепь приводная роликовая длиннозвенная | 4 |
| Цепь приводная роликовая однорядная | 1 |
| Цепь приводная роликовая трехрядная | 3 |
| Цепь транспортерная со звеньями, имеющими специальные пластины | 22 |

якорь

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ТЕРМИНОВ НА НЕМЕЦКОМ ЯЗЫКЕ

| Aussenglied, dreifach | 8 |
| --- | --- |
| Aussenglied, einfach | 6 |
| Aussenglied einseitig mit Befestigungslasche | 23 |
| Aussenglied, zweifach | 7 |
| Aussenglied zweiseiting mit Befestigungslaschen | 24 |
| Aussenlasche | 27 |
| Bolzen | 32 |
| Buchse | 36 |
| mit Befestigungsgliedern | 22 |
| Lasche | 30 |
| Doppelglied, dreifach | 11 |
| Doppelglied, einfach | 9 |
| Doppelglied, zweifach | 10 |
| Glied, dreifach | 14 |
| Glied, einfach | 12 |
| Glied, zweifach | 13 |
| Innenglied | 5 |
| Innenlasche | 29 |
| Rolle | 37 |
| Rollenkette, dreifach | 3 |
| Rollenkette, einfach | 1 |
| Rollenkette, langgliedrig | 4 |
| Rollenkette, zweifach | 2 |
| Steckbolzen | 34 |
| Steckglied einseitig mit Befestigungslasche | 25 |
| Steckglied mit Federverschluss, dreifach | 18 |
| Steckglied mit Federverschluss, einfach | 15 |
| Steckglied mit Federverschluss, zweifach | 17 |
| Steckglied mit Splintverschluss, dreifach | 21 |
| Steckglied mit Splintverschluss, einfach | 19 |
| Steckglied mit Splintverschluss, zweifach | 20 |
| Steckglied zweiseitig mit Befestigungslaschen | 26 |
| Stecklasche | 31 |
| Verschlussbolzen | 33 |
| Verschlussfeder | 35 |
| Zwischenlasche | 28 |
|  | 16 |